## Slide 1: BIOVEILIG MICROBIOLOGISCH WERKEN
Practica biologie - UHASSELT

## Slide 2: OVERZICHT
ALGEMEEN
BIOVEILIGHEID
  STERIEL WERKEN
  BUNZENBRANDER
  AËROSOLS
  AFVAL
  INCIDENTEN

## Slide 3: OVERZICHT
Materiaal en produkten
Steriel werken
  Bunzenbrander – uitvlammen
  Enten voedingsbodem
  Gieten petriplaten

## Slide 4: Algemene veiligheid en laboregels
Labojas (dicht!) verplicht te dragen
Indien nodig: veiligheidsbril
handschoenen
Lange haren samen
Geen loshangende sjaals
ander brandbaar materiaal
Niet eten/ drinken

## Slide 5: Algemene veiligheid en laboregels
Practicum altijd goed voorbereiden
Enkel protocol/ schrijfgerief op de bench
Ordelijk en aandachtig werken
Alles goed labelen
Handen wassen na practicum

## Slide 6: Bioveiligheid
Wat?
GMO’ s (genetisch material is veranderd; niet door reproductie of natuurlijke recombinatie)

## Slide 7: Bioveiligheid practicum
Verspreiding en blootstelling voorkomen
  Bench desinfecteren met 70% EtOH voor én na practicum
  Handen desinfecteren met handgel voor én na practicum
  Geen besmet materiaal op de bench
  Deuren blijven dicht

## Slide 8: Bioveiligheid practicum
  Juiste microbiologische technieken (uitvlammen – steriel overbrengen…)
  Recipiënten gesloten – contaminatie voorkomen

## Slide 9: Steriel werken
Research:
  LAF en bioveiligheidskasten
Didaktische labo’ s:
  bunzenbrander

## Slide 10: Bunzenbrander
Belangrijk:
  Geen handschoenen gebruiken (enkel na aansteken bunzenbrander; bij gebruik toxische stoffen)
  Beker ethanol in brand?
  Onmiddellijk afdekken met glazen deksel!
  Gaskraan dicht na gebruik!

## Slide 11: Aërosols
Beperk vorming aërosols
  Niet van uit hoogte gieten
  Zachtjes uitblazen pipet
  Enkel gesloten tubes in centrifuge
  Geen hete entogen/ naalden in bacteriecultuur
  Oppassen met spatten

## Slide 12: Afval - decontaminatie
Wat?
  Bacteriecultuur (of andere GMO)
  Andere gebruikte recipiënten
  Handschoenen
  Papier ontsmetten
  ALLES IN CONTACT MET GMO’ S!

## Slide 13: Afval - decontaminatie
Waar?
  In afvalbeker ‘GMO afval’
Na practicum
  Afval wordt gedecontamineerd in autoclaaf
  → Stoom onder druk
  → 30 minuten – 121 °C

## Slide 14: Incidenten
Gemorst?
  Ontsmetten met 70% ethanol
  Opvegen met papier
  Alles in afvalbeker ‘GMO afval’

## Slide 15: Incidenten
Gebroken?
  Idem
Wonde?
  Onmiddellijk begeleidend personeel verwittigen

## Slide 16: Labojas
Transport in plastic zak
Wassen op 95 °C
Gemorst?
  Grondig ontsmetten met 70% ethanol
  Wassen op 95 °C

## Slide 17: Na het practicum
Bench opruimen en ontsmetten
Handen ontsmetten en wassen met zeep

## Slide 18: Materiaal/ produkten
Petriplaten – plaat met kleinste diameter wordt gebruikt om voedingsbodem in te gieten; andere plaat dient als deksel

## Slide 19: Materiaal/ produkten
Entogen en spreiders – om een kleine hoeveelheid micro organismen over te brengen op een voedingsbodem

## Slide 20: Materiaal/ produkten
Steriele spuiten en filters: om kleine en of temperatuursgevoelige stoffen te steriliseren

## Slide 21: Materiaal/ produkten
Steriele pipetten en pipetpunten: steriel overpipetteren

## Slide 22: Materiaal/ produkten
Steriele falcons – cultuurbuizen: vloeibare culturen van micro organismen
Cultuurflessen – maken voedingsmedium en bewaren steriel vloeibaar voedingsmedium

## Slide 23: Materiaal/ produkten
Bunzenbrander: opwarmen van vloeistoffen en steriliseren van vlambestendig materiaal

## Slide 24: Materiaal/ produkten
Agar - polysaccharide uit de celwand van bepaalde roodwieren. Wordt gebruikt als additief in voedingsmedium om een gelatineuze vaste bodem te vormen.

## Slide 25: Materiaal/ produkten
Autoclaaf – steriliseren van medium, recipiënten en afval

## Slide 26: Bunzenbrander

## Slide 27: Bunzenbrander
Om de micro organismen uit de omgeving uit te sluiten, kan je steriel werken in de nabijheid van de vlam. De hitte van de vlam veroorzaakt convectiestromen die een kiemarme zone vormen rond de bunzenbrander (zie vorige pagina). Tocht dient dus zeker vermeden te worden.
Ook de bench dient zo kiemvrij mogelijk te zijn. Eerst wordt de bench gedesinfecteerd met 70% ethanol (kiemdodend middel).

## Slide 28: Bunzenbrander
Luchttoevoer sluiten
Lucifer aan
Gastoevoer open
Aansteken
Luchttoevoer open
Vlam checken: blauw? (lichten uit)
Voorzichtig met ethanol ea ontvlambare stoffen

## Slide 29: Uitvlammen

## Slide 30: Uitvlammen
- entoog/naald in ethanol
- houd enkele sec in top
binnenste blauwe kegel
- koel af in ethanol
- ethanol laten verdampen

## Slide 31: Enten voedingsbodem

## Slide 32: Enten voedingsbodem
Entoog uitvlammen
Monstername uit cultuurbuis
Monster zigzag (of 5- streak) uitstrijken op de voedingsbodem
  Petriplaat gedurende enten openen en daarna onmiddellijk sluiten

## Slide 33: Gieten in petriplaten

## Slide 34: Gieten in petriplaten
Voedingsmedium + agar
Steriliseren in autoclaaf
  dop dichtgedraaid – 180° openen
  na steriliseren dop dichtdraaien
vitaminen of andere temperatuursgevoelige stoffen worden filtergesteriliseerd

## Slide 35: Gieten in petriplaten
Open de fles bij de vlam
Haal de hals van de fles door de vlam
Doe de petriplaat deels open
Giet een gelijkmatig laagje
Sluit de petriplaat
Laat afkoelen tot stolling
Nog medium over? Hals fles voor sluiten opnieuw door de vlam